## Slide 1: Описание и пример применения аналитического инструмента измерения рисков от кибератак КАЛЬКИБЕР для СВБУ АСУ ТП АЭС
Доклад на семинаре-совещании «Фундаментальные проблемы кибербезопасности АСУ ТП АЭС»
http://nics.sicpro.org
Докладчик д.т.н. Полетыкин А.Г.
Москва, ИПУ РАН, 2017
1

## Slide 2: Общая схема кибератаки
2
Нарушитель
используя уязвимости в защите
вносит изменения в АСУ
с целью нанесения ущерба АЭС

## Slide 3
Посторонний
Разгильдяй
Террорист
Вред_Оборудование
Вред_ПО
Вредитель
Нарушитель

## Slide 4
4
Барьеры
Охрана внешнего периметра
Досмотр личных вещей/грузов
Пропускной режим
Охрана зон/помещений
Надзор за работами
Техническая защита ТС АСУ
Программная защита ПО АСУ
Посторонний (Н1)
Пассивная защита, непрограммируемая автоматика
Работник, не связанный с АСУ (Н2)
Пользователь АСУ (Н3)
Штатный персонал АСУ (Н4)
Не штатный персонал АСУ (Н5)
Уязвимости
Технологического
Процесса (У7)
Работа с персоналом
Внешние системы (Н6)
Барьеры
Нарушители
Штатные ф-и
Скрытые ф-и

## Slide 5: Определение. Скрытыми функциями объекта будем называть те, что не входят в перечень штатных функций, но могут выполняться в силу физических особенностей объекта и наличия возможности внесения изменений в систему управления.
5
Определение. Функция системы управления является штатной если она санкционирована в соответствии с регламентом эксплуатации, принятым для данной операции и исполняется в предусмотренном разработчиком окружении.
Объект защиты
Не допустить
Изменения в АСУ

## Slide 6
6
Ущерб АЭС
Уровень ущерба | Описание | Примеры
0 (M) | Поломка оборудования, включая АСУ ТП, без влияния на генерацию электроэнергии АЭС с экономическими потерями M руб. | Многочисленные примеры, фиксируемые в сменных журналах АЭС,
1(N) | Останов энергоблока АЭС на N часов приводит к большим экономическим потерям из-за простоя | Многочисленные примеры, фиксируемые в Концерне Росэнергоатом
2(N) | Останов более 2-х энергоблоков АЭС на N часов приводит к очень большим экономическим потерям из-за простоя и выхода из строя региональной системы электроснабжения. | Инцидент на Ростовской АЭС в ноябре 2014г.
3(D) | Авария уровня 0 по шкале INES с разрушением основного оборудования АЭС, ремонт которого требует D дней ремонта. Приводит к очень большим экономическим потерям из-за простоя, ремонта и необходимости адаптации к потере генерирующей мощности в региональной системе электроснабжения. | Останов 1-го блока ЛАЭС из-за проблем с графитовой кладкой
4 | Событие уровня 1 по шкале INES. | См. таблицу 1.1.2
5 | Событие уровня 2-7 по шкале INES. | См. таблицу 1.1.2

## Slide 7
7
Кибербезопасность (информационная безопасность, ИБ) на этапе ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проектные меры
Политика/меры ИБ АСУ
Спец. Безопаснсти
Охраны
Оценка рисков
Есть не допустимые риски?
Да
Проектные нарушители
Корректировка мер защиты
Особенности автоматизации АЭС:
Штатные функции
Скрытые функции
Штатные уязвимости:
Оборудования
ПО,
линий связи

## Slide 8
8
8
Кибербезопасность (информационная безопасность, ИБ) на этапе ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
Реальные меры
Политика/меры ИБ АСУ
Спец. Безопаснсти
Охраны
Оценка рисков
Есть не допустимые риски?
Да
Проектьные + временные нарушители
Корректировка мер защиты
Особенности автоматизации АЭС:
Штатные функции
Скрытые функции
Штатные + временные уязвимости:
Оборудования
ПО,
линий связи

## Slide 9
9
9
9
Кибербезопасность (информационная безопасность, ИБ) на этапе ЭКСПЛУАТАЦИИ
Реальные меры
Политика/меры ИБ АСУ
Спец. Безопаснсти
Охраны
Оценка рисков
Есть не допустимые риски?
Да
Актуальные нарушители
Корректировка мер защиты
Особенности автоматизации АЭС:
Штатные функции
Скрытые функции
Уязвимости штатные + новые:
Оборудования
ПО,
линий связи

## Slide 10
Неприятные особенности оценки риска от кибератак
(1) нет и не будет статистики,
(2) источник угроз анонимный с неподдающимися оценке возможностями
(3) Циклы развития (смена поколений) вредоносных средств много меньше чем жизненный цикл объекта атаки

## Slide 11: Полезные особенности АЭС
Мощная защита от внешних воздействий
Надежная охрана периметра территории и внутренних строений и помещений
Надзор спецслужб
Строгая кадровая политика
Многоуровневый пропускной режим

## Slide 12: Определение: УГРОЗА
Нарушитель
Функция
Барьеры спец.
безопасности
ТС
Барьеры ИБ
АСУ

## Slide 13: Определение: Наличие РИСКа от угрозы
ДОСТОВЕРНОСТЬ (БАРЬЕР)
Барьеры
Уставка по
защищенности
Пример:угрозе противостоят не менее 1 барьеров с достоверностью higth ИЛИ не менее 3 барьеров с достоверностью higth или medium.
/сила/

## Slide 14: Определение: Величина РИСКАа
РИСК (угроза) /= 0
Ущерб (угроза)
Целевая
уставка
управления
рисками
Пример: 0(100000) – экономические
потери < 1 млн. руб.

## Slide 15: Алгоритм КАЛЬКИБЕР
Находит все возможные угрозы
Применяет все барьеры к угрозам
Определяет актуальные угрозы
Определяет величины рисков

## Slide 16
16
КАЛЬКИБЕР (калькулятор кибербезопасности) -
аналитический инструмент для
Проектанта
Офицера по кибербезопасности
Проверяющего
Состояние – действующий прототип
Уставка по
защищенности

## Slide 17
Рассмотрим пример расчета рисков для СВБУ АСУ ТП АЭС «Бушер» (искажено).
17

## Slide 18: Резюме
В докладе представлен метод и ПО оценки риска от киберугроз, ориентированные на практическое применение на сторонящихся и работающих АЭС.
Метод должен быть опробован и одобрен на российских и зарубежных АЭС
Результат должен быть обобщен и документирован в руководящих документах РФ и международных
С описанием метода и ПО КАЛЬКИБЕР можно ознакомиться в приложении к Концепция нового поколения систем верхнего уровня АСУ ТП, размещенной на http://nics.sicpro.org – скачивайте и знакомьтесь.
Комментарии присылайте по адресу ipu31@mail.ru с пометкой «СВБУ-2».
18

## Slide 19: План дальнейшей работы:
Организаторы по желанию адресатов выкладывают материалы на сайт и информируют о них зарегистрированных участников совещания-конференции.
Организаторы проводят адресные презентации для российских и зарубежных организаций
В сентябре 2017 г. планируется новое мероприятие с широким участием всех желающих с докладами, выступлениями, демонстрациями и т.п.
Концепция и ее перевод на английский язык (возможно фарси) будет опубликована в виде книги, доступной широкой общественности.
19